全国2012年10月高等教育自学考试

汽车构造试题

课程代码：02576

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1.保证气缸密封不漏气，保持由机体流向气缸盖的冷却液和机油不泄漏的元件是

A.气缸盖	B.气缸衬垫

C.气缸盖罩	D.密封圈

2.发动机飞轮结构形状的特征是其大部分质量集中在

A.飞轮与曲轴连接处	B.飞轮中心处

C.飞轮任意位置	D.飞轮轮缘

3.由于进气门早开和排气门晚关，致使活塞在上止点附近出现进、排气门同时开启的现象，称为气门重叠。这一现象发生于哪两个行程之间

A.进气行程与压缩行程	B.压缩行程与做功行程

C.做功行程与排气行程	D.排气行程与进气行程

4.进气温度传感器通常安装在____，用来测量进气温度，并将温度变化的信息传输给电控单元作为修正喷油量的依据之一。

A.进气管上	B.节气门体上

C.空气流量计上	D.气缸盖上

5.摩擦离合器基本上由主动部分、从动部分、压紧机构和____组成。

A.控制机构	B.操纵机构

C.摩擦部分	D.结合部分

6.将所有部件固定在车身上，所有的力都由车身来承受，这种车身称为

A.边梁式车架	B.综合式车架

C.中梁式车架	D.承载式车身

7.能够根据柴油机负荷的变化，自动增减喷油泵的供油量，使柴油机能够以稳定的转速运行的自动调节装置是

A.喷油器	B.调速器

C.滤清器	D.分配器

8.机械转向系统以驾驶员的体力作为转向能源，其中所有传力件都是机械的，主要由转向操纵机构、转向器和____三大部分组成。

A.转向动力机构	B.转向传动机构

C.转向执行机构	D.转向调整机构

9.前后轮同步滑移的条件是，前后轮制动力之比等于

A.前后轮直径之比	B.前后轮转速之比

C.前后轮附着系数之比	D.前后轮对路面的垂直载荷之比

10.双回路液压制动系统中与前缸连接的回路失效时，以下描述正确的是

A.主缸仍能工作，只是所需踏板行程加大

B.主缸失效，无法制动

C.主缸工作状态不变，制动效果不变

D.前缸失效，后缸工作无变化

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。

11.多缸直列式发动机曲轴的曲拐数与气缸数相同。

12.在V型发动机中，全支承曲轴的主轴颈数为气缸数的一半。

13.机械挺柱可以实现零气门间隙，从而消除由于预留气门间隙产生的冲击和噪声。

14.柱塞式喷油泵中有两对精密偶件，一对是柱塞偶件，另一对是针阀偶件。

15.排气再循环是净化排气中NOX的主要方法。

16.冷却液由水泵增压后，经进水软管流入散热器，再进入发动机的机体水套。

17.发动机前置后轮驱动（FR）方案主要应用于轻、中型载货汽车上。

18.采用两个十字轴式万向节，可以实现两轴间的等角速传动。

19.对称锥齿轮差速器传递给左右两半轴齿轮的转矩在任何工况下都是基本相等的。

20.双向作用筒式减振器压缩行程的阻尼大于伸张行程的阻尼。

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共16小题，每小题1分，共16分)

21.汽车型号CA7226中的7表示轿车，22表示____。

22.发动机的经济性指标包括有效热效率、____。

23.机体构造按气缸结构形式也有三种，即____、干气缸套式和湿气缸套式。

24.一个曲柄销，左右两个曲柄臂和左右两个主轴颈构成一个____。

25.气门组的基本组成包括气门、气门导管、气门弹簧、____等。

26.凸轮轴由曲轴驱动，其传动机构有齿轮式、链条式及____。

27.发动机在冷态下，当气门处于关闭状态时，气门与____之间的间隙称为气门间隙。

28.燃烧1kg燃油实际供给的空气质量与完全燃烧1kg燃油的化学计量空气质量之比为____。

29.将节气门的位置或开度转换成电信号传输给电控单元，作为电控单元判定发动机运行工况的依据。具有这一功能的元件是____。

30.发动机的水冷系统包括水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体和气缸盖中的____以及其他附加装置等。

31.对负荷及相对运动速度不同的传动件采用不同的润滑方式，包括压力润滑、飞溅润滑和____。

32.汽车传动系统的基本功用是将发动机发出的动力传给____。

33.传动轴部件由传动轴及其两端焊接的花键轴和____组成。

34.轮式汽车行驶系统一般由车架、车桥、车轮和____组成。

35.转向器的输出功率与输入功率之比称为转向器____。

36.钳盘式制动器是由制动盘和____组成。

四、名词解释(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

37.工作循环

38.进气提前角

39.前轮前束

五、简答题(本大题共6小题，每小题6分，共36分)

40.简述四冲程汽油机的简单工作过程，要求描述出每一过程中气门和活塞的状态。

41.简述进气系统的组成和功用。

42.简述汽车传动系的功能。

43.简述离合器踏板自由行程的概念与调整方法。

44.为了解决弹性元件与减振器之间的矛盾，要求减振器具有哪些性能？

45.简述领蹄、从蹄和领从蹄式制动器的定义。